№18

Некоммерческая организация «Ассоциация московских вузов»

Федеральное государственное образовательное учреждение

# высшего профессионального образования

«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»

# Полное название вуза

Научно-образовательный материал

Современные методы и аппаратура для сейсмических исследований

на территориях городских агломераций

# Полное название НИМ или НОМ

Состав научно-образовательного коллектива:

- Владов Михаил Львович, доктор физ.-мат. наук, зав. кафедрой сейсмометрии и геоакустики Геологического факультета МГУ;

- Судакова Мария Сергеевна, кандидат физ.-мат. наук, научный сотрудник Геологического факультета МГУ.

Введение.

1.Сейсмическая разведка является ведущим методом геофизических исследований земной коры. Лидирующее положение метода в разведочной геофизике обусловлено его большой глубинностью при высокой детальности исследований.

Сейсморазведка основана па изучении распространения в горных породах искусственно возбуждаемых упругих волн. Вызванные взрывом, ударом или вибрацией сейсмического источника, упругие колебания распространяются во все стороны и проходят в толщу земной коры. Здесь они претерпевают преломление и отражение на границах горных пород с различными упругими свойствами и частично возвращаются к дневной поверхности, где во множестве точек наблюдения регистрируются высокоточной аппаратурой. По записям этих волн строят сейсмические изображения геологических объектов, что позволяет определить их глубины и формы, а также прогнозировать.

Благодаря своим возможностям сейсморазведка играет ключевую роль в региональных исследованиях земной коры, особенно - в изучении мощных осадочных толщ. Чрезвычайно велико значение метода при поисках и разведке месторождений нефти и газа как на суше, так и на море. Сейсморазведку применяют для поисков углей и многих нерудных полезных ископаемых, а также для решения гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических задач. Все более активно она участвует в решении задач рудной геологии, изучающей сложные комплексы кристаллических пород.

В настоящее время преобладающую часть геофизической информации о строении земных недр получают с помощью отраженных волн. По этой причине метод отраженных волн (MOB) является основным, хотя практическая сейсморазведка начиналась с метода преломленных волн (МПВ).

2.Сейсмическая разведка при решении гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических задач.

Все возрастающие объемы гидрогеологических и инженерно-геологических исследований и усложняющиеся условия их проведения требуют привлечения новых методов, позволяющих, с одной стороны, ускорить процесс производства и снизить стоимость работ, а с другой - повысить  их информативность. К таким методам относятся геофизические, в частности, сейсмические и акустические методы. Здесь и далее под сейсмическими понимаются методы, использующие диапазон частот до 1 кГц, под акустическими - свыше 1 кГц. Их объединяют в сейсмоакустические методы.

В последнее время они  получили широкое распространение при различных видах гидрогеологических и инженерно-геологических работ и продолжают быстро развиваться. Особенности применения сейсмических и акустических методов в гидрогеологии и инженерной геологии определяются характером  строения верхней части разреза, которая является объектом гидрогеологических и инженерно-геологических исследований, а также задачами гидрогеологических и инженерно-геологических работ. Основная цель гидрогеологических исследований - изучение залегания, распространения и формирования подземных вод в естественных и нарушенных условиях. При решении прикладных задач под формированием подземных вод понимают их питание, движение и разгрузку, включая взаимосвязь с поверхностными водами, а также формирование их химического и изотопного состава.

Основной целью инженерно-геологических исследований является оценка геологических факторов, оказывающих влияние на инженерную деятельность человека, закономерностей их формирования и пространственно-временной изменчивости в естественных условиях и в системе «геологическая среда-инженерные сооружения». К числу факторов, определяющих инженерно-геологические условия территории, относятся: геологическое строение (горные породы, их состав и свойства, распространение, условия залегания, разрывные и разломные нарушения); глубина залегания и динамика уровней подземных вод, их химический состав, засоленность; геокриологические условия (распространение многолетнемерзлых пород по площади и в разрезе, их льдистость и температура, распространение и условия залегания подземных льдов); экзогенные геологические процессы (формы их проявления и динамика развития). Это определяет многообразие задач и методов инженерно-геологических исследований. По результатам исследований обосновывают рациональные способы использования геологической среды, выбирают места, наиболее благоприятные для размещения строительных комплексов или отдельных сооружений, и типы их конструкций; планируют мероприятия по охране геологической среды от развития неблагоприятных геологических процессов; обосновывают способы разработки и эксплуатации месторождений полезных ископаемых; определяют размещение сети режимных наблюдений и решают задачи управления природно-техническими системами.

На разведочных стадиях инженерно-геологических исследований в дополнение к классификационным определяют расчетные показатели свойств, используемые непосредственно при проектировании для расчета устойчивости сооружений, осадок оснований и т.д. Среди расчетных показателей различают показатели прочности и деформируемости, применяемые для расчетов оснований по предельному состоянию. Выбор расчетных показателей определяется видом строительства и поставленными задачами. Наиболее употребительными из показателей прочности являются: сцепление, угол внутреннего трения, сопротивление сдвигу (для песчано-глинистых пород) и предел прочности на сжатие (для всех типов пород). В качестве показателя деформируемости обычно используется модуль общей деформации (для всех типов пород). При проектировании сооружений на особых лёссовых грунтах к показателям прочности и деформируемости добавляется показатель просадочности. В расчетах отдельных видов сооружений необходимо учитывать статические, а при возможности динамических нагрузок-и динамические модули упругости - модуль Юнга, коэффициент Пуассона, модуль сдвига.

Важным показателем инженерно-геологических свойств пород является коэффициент фильтрации, определяющий их водопроницаемость и связанные с ней коррозионную активность и агрессивность грунтов. При оценке горных пород как строительного материала наряду с показателями гранулометрического и вещественного состава важно учитывать характеристику их разрабатываемости, которая определяется плотностью, липкостью и консистенцией (для связных пород) и прочностью (для скальных).

При проведении закрепления естественных грунтов (технической мелиорации грунтов) большое значение имеют определения проницаемости пород, их адсорбционной способ- способности (коллоидной активности), теплофизических, электрических и акустических свойств. Особым видом инженерно-геологических работ являются режимные наблюдения на участках развития экзогенных процессов и в сфере взаимодействия геологической среды с инженерными сооружениями. Их проводят с целью выявления механизма и динамики зучаемого процесса. На основании этих исследований дается прогноз его развития и планируются защитные мероприятия. К числу наиболее динамичных показателей свойств, определяемых в процессе режимных наблюдений, относятся уровень грунтовых вод, влажность, засоленность, плотность сложения пород, их напряженное состояние; для многолетнемерзлых пород-их температура, глубина сезонного оттаивания. В большинстве случаев свойства пород определяют в отдельных точках - пробах большего или меньшего размера, поэтому на всех стадиях инженерно-геологических исследований (главным образом - на ранних), основной проблемой, решаемой с помощью сейсмоакустических методов является задача интерполяции точечных определений показателей свойств на прилегающую территорию.

Эффективность применения сейсмоакустических методов при решении задач гидрогеологии и инженерной геологии определяется следующим: сейсмоакустические методы позволяют изучать породы в условиях их естественного залегания; применение этих методов не вызывает изменений в состоянии пород и не приводит к нарушению естественных процессов; сейсмоакустические данные позволяют характеризовать массив с любой необходимой степенью детальности; параметры, измеряемые при сейсмоакустических наблюдениях, тесно связаны с гидрогеологическими и особенно-с инженерно-геологическими характеристиками пород; структура и параметры поля упругих колебаний чувствительны к изменению состояния и свойств пород во времени; глубинность изучения разреза при сейсмических наблюдениях на поверхности практически не ограничена.

При решении гидрогеологических и инженерно-геологических задач используют самые разнообразные модификации сейсмоакустических методов, которые могут быть классифицированы по следующим признакам:

-характеру изучаемого волнового поля (искусственно возбуждаемое и естественное природного либо техногенного происхождения);

-характеристике используемого сигнала (импульсный, вибрационный тональный, вибрационный СВИП, радиоимпульсный и др.);

-частотному диапазону (сейсмический низкочастотный-до 50 Гц,среднечастотный-от 50 до 250 Гц, высокочастотный - от 250 до 1000 Гц; акустический низкочастотный-от 1 до 10 кГц, среднечастотный-от 10 до 100 кГц, высокочастотный-свыше 100 кГц;

-виду выполняемых работ (наземные, подземные, скважинные, на акваториях, лабораторные);

-взаимному расположению источника и приемника по отношению к изучаемой части массива (профилирование, просвечивание);

-характеру смещений в волнах (продольные, поперечные, обменные,поверхностные, каналовые и др.);

-пути распространения волн (прямые, отраженные, головные, рефрагированные, проходящие и др.);

-особенностям выполняемых наблюдений (разовые, режимные, дискретные, режимные непрерывные).

Перечисленные модификации сейсмоакустических исследований используются далеко не в равной мере: некоторые являются основными, другие носят вспомогательный характер, некоторые пока не вышли из стадии эксперимента. Однако не вызывает сомнения, что по многообразию решаемых задач, а также используемых модификаций и методических приемов сейсмоакустические методы в гидрогеологии и инженерной геологии значительно превосходят аналогичные исследования в структурной, нефтегазовой, рудной или угольной геологии.

3.Сейсмоакустические методы исследований при решении задач в г. Москве.

В качестве современного геофизического метода исследований, обладающего такими свойствами как практическая  бесконтактность, неразрушающий характер исследований, высокая скорость сбора информации, возможность работать в масштабах от первых сантиметров при обследовании сооружений до километров в масштабах всего города и возможность работать на поверхности, в скважинах и на акваториях, сейсморазведка широко используется при комплексном решении городских задач. Сюда относятся:

1) обеспечение полноты геологического изучения, рационального комплексного использования и охраны недр;

2)проектирование мероприятий по предотвращению опасных экзогенных геологических процессов:

-подтопления грунтовыми и техногенными водами;

- карстовых процессов;

- оползневых и эрозионных процессов;

- суффозионных процессов  естественного происхождения и техногенной суффозии;

3) геоэкологический мониторинг, который осуществляется в следующих целях:

а) сохранение качества геологической среды в городе Москве;

б) получение объективных данных о состоянии геологической среды, на основе которых обеспечивается градостроительное планирование, планирование транспортных систем, недропользования и хозяйственной деятельности;

в) выявление источников активизации и инициации опасных геологических явлений и определение их вклада в эти нежелательные процессы;

г) оценка эффективности проводимых мероприятий по предотвращению активизации и инициации опасных геологических явлений, а также мероприятий в области градостроительного планирования, развития транспортного комплекса и освоения подземного пространства города Москвы с целью предотвращению активизации и инициации опасных геологических явлений;

д) получение объективных данных о состоянии геологической среды, на основе которых осуществляется проектирование недропользовательской деятельности;

е) геоэкологический прогноз состояния геологической среды города Москвы.

Раздел 1. Задачи сейсмоакустических методов исследований.

1.1. Обследование искусственных сооружений

1.1.1. Диагностика состояния и мониторинг железнодорожного полотна .

1.1.2. Диагностика состояния и мониторинг автомобильных дорог.

1.1.3. Обследование инженерных сооружений (зданий, мостов, свайных фундаментов и пр.):

- Определение толщины облицовочного материала.

- Исследование однородности и прочности облицовки.

- Наличие армирования.

- Оценка однородности, поиск пустот

- Определение физико-механических и деформационно-прочностных свойств

1.2. Изучение грунтовых массивов

1.2.1. Поиски и разведка воды: пресных подземных вод, термальных вод, минеральных вод, изучение динамики подземных вод и водных свойств толщ горных пород, изучение флюидонасыщенности горных пород.

1.2.2. Изучение условий строительства

инженерных сооружений

1.2.3. Изучение тектонических нарушений

1.2.4. Изучение физико-геологических

явлений и процессов (например, оползней)

1.2.5. Изучение геологических условий

строительства на акваториях и берегах

1.2.6. Определение физико-механических и деформационно-пpочностных свойств горных пород по данным сейсморазведки

1.2.7. Картирование и расчленение мерзлых и талых пород

1.2.8. Археологическая и техническая геофизика (изучение подземных коммуникаций)

1.3. Исследование акваторий.

1.3.1.Картирование глубины дна и поддонных отложений, например, кровли коренных пород

1.3.2. Определение объёма определённых отложений (например, загрязнённых илов)

1.3.3. Поиск различных объектов (трубопровод, затонувший катер).

1.4.Задачи сейсмический исследований в Москве и Московской области.

1. Обследование искусственных сооружений:

- диагностика состояния и мониторинг железнодорожного пути;

- диагностика состояния и мониторинг автомобильных дорог;

- обследование инженерных сооружений (зданий, мостов, свайных фундаментов и пр.).

2. Изучение естественных грунтовых массивов:

- поиск УГВ и изучение флюидонасыщенности горных пород;

- изучение условий строительства инженерных сооружений;

- изучение физико-геологических явлений и процессов (карст, суффозия, оползни, подтопление, тектоника и др.);

- изучение геологических условий строительства на акваториях и берегах - определение физико-механических и деформационно-пpочностных свойств горных пород по данным сейсморазведки;

3. Изучение искусственных (закрепленных) грунтовых массивов, контроль качества закреплений.

4. Исследование акваторий:

- картирование глубины дна и поддонных отложений, например, кровли коренных пород, проявлений  карста в карбонатных отложениях каменноугольного возраста, картирование гидрогеологических окон – мест размыва юрских глин и др.;

- определение объёма определённых типов отложений (например, загрязнённых илов);

- гидропозиционирование подводных объектов (трубопроводы, затонувшие суда и др.).

Раздел 2. Сейсмоакустические методы исследований.

2.1Лабораторные измерения.

Лабораторные измерения необходимы для точного определения свойств массива, таких как скорость сейсмических волн, плотность и пр.; «привязки» сейсмических результатов.

Позволяют определить упругие и поглощающие свойства горных пород в контролируемых условиях, т.е. в том или ином направлении, при определенной температуре, давлении, влажности и др.

Используются при изучении анизотропии сейсмических характеристик;

Для определения связи сейсмических характеристик и физико-механических свойств, составом и состоянием пород.

Установленные связи используются при интерпретации результатов сейсмоакустических данных, полученных для пород in-situ.

Принципиальная схема импульсного ультразвукового аппарата

2.2Обследование искусственных сооружений.

- Измерения толщины конструктивных слоёв: бетонных покрытий, плит, асфальта, песчано-гравийной «подушки»;

- Обнаружение и локализация пустот и пористых зон;

- Определение повреждений «замораживания-оттаивания»;

- Измерение глубины залегания трещин, видных с поверхности;

- Оценка скорости роста трещин.

- Определение качества контакта конструктивных слоёв: асфальт-бетон, качества бетонных настилов, бетонных «заплаток» и пр;

- Измерение длины свай.

Диапазон частот 1-100кГц.

-     Использование кратных р-волн

- Источник типа падающий груз

- 2 приёмника для определения скорости волн

- Требование: большой Котр от «подошвы» изучаемого слоя

Диапазон частот 100-800Гц.

Объект исследования – слой 5-6см. Импульсный источник ударного типа (кувалда весом 1 кг).

Радиус воздействия источника около 500-600мм.

В бойке кувалды - датчик напряжения, измеряющий силу удара.

Отклик среды на возмущение (скорость смещения) измеряется одним геофоном, на экран компьютера выводятся показания датчика напряжения, геофона и амплитудный спектр отношения скорости смещения к силе удара (дословно «мобильность»).

2.3Изучение грунтовых массивов.

- Поиск УГВ и изучение флюидонасыщенности горных пород.

- Изучение условий строительства инженерных сооружений

- Изучение физико-геологических явлений и процессов (например, оползней)

- Изучение геологических условий строительства на акваториях и берегах

- Определение физико-механических и деформационно-пpочностных свойств горных пород по данным сейсморазведки

Известняки карбона (С) разделены горизонтами глин и мергелей.

Слои известняков, залегающие непосредственно под  водонасыщенными четвертичными отложениями, а также встречаемые внутри карбонатной толщи, разрушены до дресвы, щебня и муки .

Характерной особенностью известняков карбона на территории Москвы является переслаивание разрушенных и в разной степени трещиноватых и относительно сохранных разностей.

Наземная сейсморазведка МОВ ОГТ

Лучевые схемы. Годографы.

Наземная сейсморазведка МПВ

Лучевые схемы. Годографы.

Источники колебаний.

Сейсмоприемники.

Принцип действия

инерционного сейсмоприёмника электродинамического типа (а – идеального, б - реального)

Электродинамический сейсмоприемник

Сейсморазведочные станции

Сейсморегистирирующий канал

Сейсмоприёмник (С) – Усилитель (У) – Фильтр (Ф) – Аналого-Цифровой Преобразователь (П) – Регистратор (Р)

2.4Скважинная сейсморазведка.

Потенциальный сейсмоакустический каротаж           Дифференциальный сейсмоакустический каротаж

Продольное ВСП                                                                                   Непродольное ВСП

Межскважинное просвечивание                                                                   Томография

«Веер» при просвечивании                                           Полная лучевая схема для томографии.

2.5Исследования на акваториях.

- Картирование глубины дна и поддонных отложений, например, кровли коренных пород

- Определение объёма определённых отложений (например, загрязнённых илов)

- Поиск различных объектов (трубопровод, затонувший катер).

Определение положения отложений различных типов

1-подошва современных осадков;

2-ледниковые отложения;

3-скальное основание.

СРАВНЕНИЕ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИЯХ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ИСТОЧНИКОВ

Заключение.

Таким образом, опираясь на представленный выше материал, можно сформировать курс обучения для слушателей, которые должны подробно  ознакомиться с состоянием современных сейсмоакустических методов исследований приповерхностной части естественного или техногенного разреза и сооружений в городах  и промышленных агломерациях вообще и в первую очередь в городе Москве.

Задачи рационального недропользования в городе Москве остро стоят на повестке дня. Масштабы строительства и реконструкции сооружений, скорость производства работ, степень внедрения в естественную среду– все это создает небывалый ранее и все возрастающий антропогенный прессинг на верхнюю часть разреза. Необходимость постоянного  изучения этого конгломерата естественных объектов и сооружений, мониторинга и накопления баз и банков данных – это то, без чего нельзя уже  решать прикладные задачи.

Сейсморазведка в широком понимании давно и прочно занимает свое место в этом процессе. Однако, прогресс аппаратно-технических средств, необходимость повышения эффективности такого неразрушающего метода исследований требуют повышения уровня образования и квалификации  геофизиков и инженер-геологов.

Список литературы и интернет-источников.

1. Боганик Г.Н., Гурвич И.И. Сейсморазведка: Учебник для вузов. Тверь, Издательство АИС, 2006.

2. Калинин А.В., Калинин В.В., Пивоваров Б.Л. Сейсмоакустические исследования на акваториях. М., «Недра», 1983.

3. Мак-Куиллин Р., Бекон М., Барклай У.,  Введение в сейсмическую интерпретацию; пер. с англ. Е. А. Ефимовой. - М. : Недра, 1985

4. Осипов В.И., Медведев О.П., Москва: Геология и Город - М.: АО "Московские учебники икартолитография", 1997.

5. Ошкин А. Н. Многоволновая сейсморазведка. Ультразвуковые исследования в лаборатории. Геологический факультет, МГУ им М.В.Ломоносова, М., 2008

6. Фрайден Д., Современные датчики. Справочник, Техносфера, М., 2005

7. Шалаева Н.В., Старовойтов А.В. Основы сейсмоакустики на мелководных акваториях, М., Издательство МГУ, 2009

8. Шевченко А.А., Скважинная сейсморазведка, Российский Государственный Университет Нефти и Газа имени И.М.Губкина, Кафедра разведочной геофизики и компьютерных систем, Москва 2002

9. Шериф Р., Гелдарт Л. «Сейсморазведка» В 2-х т. Т. 1. Пер. с англ.- М.: Мир, 1987

10. Владов М. Л. Сейсмоакустические многоволновые исследования в водонаполненных скважинах с помощью электроискрового источника упругих волн, Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук, Москва -2003

11. Владов М. Л. и др. Опыт картирования газонасыщенных донных отложений городского участка р. Москвы, Вода и экология: проблемы и решения,  СПб., 2005г. N 2

12. Левченко О.В. Применение узколучевых параметрических профилографов SES для мониторинга подводных трубопроводов. Технологии сейсморазведки. Изд-во «ГЕРС», 2007, № 1, с. 90-94.

13. Мельников В.П. и др., Результаты изучения геокриологических условий арктических территорий с помощью геофизических методов Геология и геофизика, 2010, Т.51, №1, 169-177.

14. Миндель И.Г., Применение сейсмоакустики для ценки прочностных свойств известняков в москве в связи с освоением подземного пространства, Тезисы конференции «Геомодель-2008», Геленджик, 2008

15. Скворцов А.Г. и др. Сейсмические методы изучения оползней, Тезисы конференции «Геомодель-2008», Геленджик, 2008

16. Производственный отчет о выполнении комплекса сейсмоакустических работ в части сейсмоакустических каротажей и межскважинного томографического просвечивания в 6 инженерно-геологических скважинах, обработке и интерпретации результатов на объектах «Цементная мельница» и «Сырьевая мельница». Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, Геологический факультет, Кафедра сейсмометрии и геоакустики, Новороссийск – Москва- 2010

17. Создание учебного курса по многоволновой сейсморазведке с использованием данных по Крымскому геологическому полигону МГУ». Промежуточный содержательный отчет о выполнении I этапа проекта, Московский Государственный Университет имени  М.В.Ломоносова, Геологический факультет, М., 2007

18. Бадиков Н.В., Гуленко В.И., Источник упругих волн для сейсморазведки на предельном мелководье и в транзитных зонах, http://www.pulsgel.ru/

19. Волоконно-оптические многоканальные сейсмоприемники, рекламная презентация Пермской научно-производственной приборостроительная компании

Институт физики микроструктур РАН  (Н.Новгород)

20. Неразрушающий контроль материалов с помощью ультразвука, http://kropus-ural.ru/13podderzhka/

21. Сейсмоакустическая диагностика состояния и контроль сплошности бетонных, грунтоцементных, ледогрунтовых ограждений и буронабивных свай методами импульсного акустического просвечивания и зондирования, Архипов А.Г., рекламная презентация ООО “Геодиагностика”, 2009

22. Ultrasonic Transducers Technical Notes ,Olympus NDT, 2006

23. http://atlantic.ginras.ru/

24. http://geoget.ru/content/view/162/405/

25. http://images.yandex.ru/

26. http://logsys.ru/

27. http://marinesonic.us/

28. http://www.aha.ru/~elpa/piezoceramic/seismic/sejsmo.html

29. http://www.deepvision.se/

30. http://www.elpapiezo.ru/pds22.shtml

31. http://www.furuno.co.jp/en/product/marine/document/fe700.pdf

32. http://www.geospacelp.com/

33. http://www.geotron.ru/catalog/?cat_id=13

34. http://www.germann.org/?strArticle=downloads

35. http://www.giscogeo.com/pages/seixes2t.html

36. http://www.morgeo.ru/

37. http://www.ntkdiogen.ru/

38. http://www.oaopiezo.com/theory_3.html

39. http://www.olympus-ims.com

40. http://www.samyung-russia.ru/ses2000.html

41. http://www.sgsgeo.ru/prod_kompl/vsp.html

42. http://www.skbim.ru/sv.html

43. http://www.spektr-ksk.ru/

44. http://www.summit-system.de/

45. http://www.velco.ru/